| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта:   rce@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления пункта подготовки газа БПГ

№________ от «____» ____________ 200__г

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ППГ | P вх. max, МПа |  |
|  | P вх. min, МПа |  |
| Диаметр трубы на входе в ППГ | Ду, мм |  |
| Диаметр трубы на выходе в ППГ | Ду, мм |  |
| Количество выходов (1, 2, другое) |  |
| Выходное давление по каждому выходу | P1вых., кПа |  |
|  | P2вых., кПа |  |
| Расход газа по каждому выходу | Q1max, нм3/ч |  |
|  | Q1min, нм3/ч |  |
|  | Q2max, нм3/ч |  |
|  | Q2min, нм3/ч |  |
| Температура окружающей среды | tmax , °С |  |
|  | tmin, °С |  |
| Температура газа на входе в ППГ | tmax , °С |  |
|  | tmin, °С |  |
| Количество степеней очистки газа |  |
| Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ППГ и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) |  |
| Необходимость резервирования узла очистка газа |  |
| Необходимость автоматического сброса конденсата с фильтров очистки в емкость сбора конденсата |  |
| Емкость сбора конденсата (укажите объем и тип) |  |
| Необходимость подогрева газа |  |
| Необходимость резервирования узла подогрева |  |
| Минимальная температура газа на выходе (для ППГ с узлом подогрева газа), tmin °С |  |
| Тип регулятора |  |
| Необходимость резервирования линии редуцирования |  |
| Необходимость коммерческого учёта расхода газа |  |
| Выбор типа измерительного устройства | Комплекс с турбинным счётчиком |  |
|  | Комплекс с ротационным счётчиком |  |
|  | Комплекс c вихревым счётчиком |  |
|  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком |  |
|  | Другое |  |
| Параметры коррекции показаний счётчика | Коррекция по температуре |  |
|  | Коррекция по температуре и давлению |  |
| Тип корректора |  |
| Необходимость резервирования узла учёта |  |
| Необходимость установки систем для контроля параметров качества природного газа (перечислите необходимые показатели) |  |
| Необходимость учёта расхода газа на собственные нужды |  |
| Необходимость резервирования узла учёта расхода газа на собственные нужды |  |
| Необходимость дистанционной передачи технологической информации и сигналов тревоги на диспетчерский пульт |  |
| Способ передачи данных | GSM/GPRS канал |  |
|  | радиоканал |  |
|  | телефонная линия |  |
| Параметры обеспечения безопасности ППГ с системой автоматического управления при возникновении аварии | Автоматическое отключение подачи газа на входе |  |
|  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе |  |
|  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе и автоматический сброс газа |  |
| Наличие системы контроля загазованности |  |
| Наличие пожарно-охранной сигнализации |  |
| Необходимость систем автоматического пожаротушения (укажите тип) |  |
| Необходимость автономного энергообеспечения |  |
| Необходимость учёта расхода электроэнергии |  |
| Тип отопления блок-контейнера | Газовое |  |
|  | Электрическое |  |
|  | Водяное от внешнего источника |  |
| Наименование предприятия заказчика, почтовый адрес, реквизиты |  |
| Место установки |  |
| Адрес отгрузки ППГ, с указанием грузополучателя |  |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации  ППГ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание:

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ППГ и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление ППГ.

Опросный лист заполнил:

ФИО, должность, наименование предприятия Заказчика)

М.П.

(подпись)